Cцепка VBG 8500

Сцепка VBG 5190D

Основной целью проектирования новой сцепки 5190D являлось увеличение срока службы сцепки.

Основные различия между двумя сцепками следующие:

- Глубина посадки шкворня в верхней втулке   VBG 8500 21 мм; VBG 5190D 53 мм

- Глубина посадки шкворня в нижней втулке   VBG 8500 15,5 мм; VBG 5190D 18,5 мм

- Высота механизма от центральной линии сцепки VBG 8500 206 мм; VBG 5190D 233мм

Преимущества сцепки VBG 5190D:

- Увеличенный срок службы втулки и шкворня.  Исследования в Финляндии показали увеличение срока службы на 20-25%

- Более герметичный механизм, уменьшение попадания загрязнений внутрь механизма.